审批意见： 泰景环境审报告表〔2021〕3号 山东泰山城乡建设投资有限公司泰安市黄前镇污水处理厂工程项目（一期）位于泰安市泰山风景名胜区黄前镇东石门村东，S237省道与镇南边界交汇处东侧，中心点坐标：东经：117度15分18.382秒，北纬：36度16分50.169秒。项目占地面积9000m2，总投资3350.81万元，其中环保投资124万元。项目为新建污水处理厂，采用A2/O污水处理工艺，处理规模为10000m3/d，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后出水排入东侧石汶河。主要建设格栅、集水井、沉砂池、A2/O池、二沉池、污泥回流井、絮凝反应池、斜板沉淀池、化学污泥池、活性砂滤池、接触消毒池、巴氏计量渠、污泥浓缩池、生物除臭系统、办公楼、脱水机房、加药间、配电室、鼓风机房、在线监测房、空压机房等。 该项目已获得泰安市岱岳区行政审批局核准（泰岱审批投资〔2020〕118号），已在环境影响评价信用平台注册（项目编号01387q）。在全面落实报告表及本批复提出的环境保护措施后，主要污染物可达标排放。我局同意环境影响报告表中所列建设项目的地点、性质、规模、工艺和拟采取的环境保护措施。 二、项目设计、建设及运营中应重点做好的工作 1.施工期要根据《山东省扬尘污染防治管理办法》（山东省人民政府令第248号）、《泰安市扬尘污染防治管理办法》（泰安市人民政府第167号令）等文件要求，建立扬尘污染防治责任制，采取遮盖、围挡、密闭、喷洒、冲洗、绿化等防尘措施，保持施工场所和周围环境的清洁，降低施工扬尘对环境的影响。污水处理系统运行过程中产生的恶臭气体要收集引入生物滤池除臭系统处理，达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准后经15米排气筒排放；食堂使用天然气，油烟废气经油烟净化器处理后达到《山东省饮食油烟排放标准》（DB37/597-2006）标准限值后通过食堂顶1.5m排烟管道排放；厂界无组织氨、硫化氢、臭气浓度满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中表4的标准限值要求。 2.要按照“雨污分流、清污分流”的原则合理设计雨水管网、污水管网。施工期施工废水、车辆冲洗进行沉淀后循环使用，生活污水经临时化粪池处理后由环卫部门统一清运，不得外排。对临时化粪池、沉淀池、固体废物暂存场所等采取防渗措施，防止污染地下水和土壤。运营期食堂废水经隔油池预处理后，和生活污水一起进入本项目污水处理系统处理。处理后出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中表1的一级A类标准达标排放。 3.要通过合理布置并选用低噪声施工设备、合理安排施工时段、文明施工等有效措施，确保施工期场界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求；要采取基础减震、建筑物隔声、距离衰减等降噪措施，同时加强管理，维护设备正常运行，对出入机动车进行严格管理，采取车辆进站时减速、禁止鸣笛、平稳启动等措施，确保项目厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)）2类标准要求。 4.要严格按照各级环保有关规定，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。生活垃圾、栅渣、沉砂、食堂厨余物要委托环卫部门及时清运；化验室产生的废试剂、化验废液及废试剂瓶为危险废物，要委托有危险废物处理资质的单位安全处置；污泥为一般工业固体废物，外运至相关单位进行处置利用。一般工业固体废物贮存场所需满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)相关要求，危险废物需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。 5.建设单位、施工单位要使用进行编码登记、排放达标的非道路移动机械。 6.要加强环境风险防范，制定应急预案并定期进行演练，防止发生事故和污染危害。 7.强化环境信息公开与公众参与机制。要按照《环境影响评价公众参与办法》（部令第4号）的要求，落实建设项目环评信息公开主体责任，在工程开工前、建设过程中、建成和投入生产或使用后，及时公开相关环境信息。要加强与周围公众的沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。 8.本项目环境影响报告表由山东鲁迪环境科技有限公司编制，认为项目建设基本可行。要严格落实报告表中提出的其他各项环境保护治理措施，确保主要污染物达标排放，减小项目对生态环境的不利影响。 三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。工程竣工后，你单位须按规定程序进行竣工环境保护验收。 四、若该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动的，要重新报批该项目环境影响评价文件，经批准后方可实施。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。 五、你公司须按规定接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。 经办人：王海明 2021年6月28日